## Slide 1
      컴퓨터공학부, 2017136082
이예지
      컴퓨터공학부, 2015136067
신한철
      컴퓨터공학부, 2015136077
오지원
      컴퓨터공학부, 2015136072
안태영
팀장
Jam-jam activator (IoT 개론 및 실습 프로젝트 최종발표)
8조

## Slide 2
서론
01
결론
03
본론
02
    목차

## Slide 3
Jam-Jam activator의 필요성
01
“Jam-Jam activator”
    서론
Jam-Jam activator의 개요
02
기존 유사 사례 비교
03

## Slide 4
“노약자, 손 골절 환자 등의 재활을 활성화 하자”
    1. Jam-Jam activator의 필요성
대상
손의 재활이 필요한 사람(사고 후유증을 가진 사람)
손 근육 발달이 필요한 사람(노약자 등)
장점
타 제품에 비해 경제적이다.
휴대성이 좋다.

## Slide 5
    1. Jam-Jam activator의 필요성
->
“게임을 통해 재활을 활성화하자”
리듬 게임
재활에 치중한 동작 확인 게임

## Slide 6
    2. Jam-Jam activator의 개요
환자의 손 움직임을 측정
“Doom CHIT” 앱을 통해 다양한 손 재활 운동을 유도한다.
날짜 별 운동량을 기록
해당 날짜의 손가락 별 동작 별 횟수와 운동 시간 등을
기록하여 자신의 성과를 파악할 수 있다.

## Slide 7
    3. 기존 유사 사례 비교
특징
- 배드민턴 선수들의 재활운동 기구
- 소형화 및 휴대성
특징
- 경제적인 손 운동 도구
- 강도별 개별화된 제품
특징
- 여러가지 모션을 인식
- 재활의 기능을 흥미롭게 수행
특징
- 손기능의 약화를 장치를 통해 극복
- 다양한 물건을 손에 쥐고 활용
재활닷컴
손 재활 공
테라퓨티
고무찰흙
라파엘
스마트 글러브
네오펙트
글러브

## Slide 8
서비스 설계 내용 및 구현 방법
01
“Jam-Jam activator”
    본론
구현 결과물
02
데모 시나리오
03

## Slide 9
    1. 서비스 설계 내용 및 구현 방법
재활 장갑
1
2
라즈베리 파이
3
4
스마트폰
5
① 재활장갑
손가락 재활운동을 도울 수 있는 형태의 재활장갑을 만든다.
플렉서블센서를 부착하여
손의 움직임을 측정한다.
③ 재활장갑에서
라즈베리파이로 데이터 수신
재활장갑에 부착한 센서로부터
값을 받아 라즈베리파이에서
손 동작을 파악한다.
② 재활장갑에서
라즈베리파이로 데이터 전달
재활장갑에 부착한 센서로부터
값을 라즈베이 파이로 전달한다.

## Slide 10
    1. 서비스 설계 내용 및 구현 방법
재활 장갑
1
2
라즈베리 파이
3
4
스마트폰
5
④ 라즈베리파이에서
안드로이드로 데이터 전달
블루투스 통신을 통해 라즈베이파이에서
안드로이드로 손동작의 상태를 전달한다.
⑤ 스마트폰
라즈베리파이로 부터 받은 손동작 상태를
정답인 손동작과 비교하며
재활운동을 진행한다.
손가락 별 운동횟수와 운동시간을 확인한다.

## Slide 11
    2. 구현 결과물
플렉서블 센서
고정 벨크로
예상 디자인

## Slide 12
    2. 구현 결과물
실제 구현 사진

## Slide 13
    2. 구현 결과물
실제 구현 사진

## Slide 14
    2. 구현 결과물
스크린샷 (라즈베리파이)
블루투스 데이터를 전송하는 장면

## Slide 15
    2. 구현 결과물
스크린샷 (안드로이드)

## Slide 16
    2. 구현 결과물
스크린샷 (라즈베리파이)

## Slide 17
    2. 구현 결과물
라즈베리파이에서 wiringPi를 통해 센서 값을 받아와 어떠한 동작을 취하는지 확인하는 코드
(이진법을 통해 해당 손동작을 구별함.)

## Slide 18
    2. 구현 결과물
코드 설명
안드로이드 클래스
애니메이션 효과
배경음악 및 효과음
UI 디자인

## Slide 19
    2. 구현 결과물
- 라즈베리파이로부터 블루투스 데이터를 받아오는 코드(AsyncTask의 onProgressUpdate를 통해 구현)

## Slide 20
    2. 구현 결과물
문제를 맞추었는지 아닌지 구별하는 코드
(bluetooth_data가 현재의 이미지의 값과 일치하는지 여부를 확인하고 일치하면 진동과 효과음을 수행)

## Slide 21
    2. 구현 결과물
데이터를 기록하는 코드
(SQLite를 이용하여 각각 5개의 손가락의 운동량을 select 하여 차트로 출력하는 코드)

## Slide 22
    3. 데모 시나리오
센서 값 전달
동작 전달
동작 상태를 활용

## Slide 23
    3. 데모 시나리오
지난 기록 확인
주요 손가락 지정
게임 시작
현재 기록 확인
종료

## Slide 24
“Jam-Jam activator”의 의의
01
“Jam-Jam activator”
    결론
소감
02

## Slide 25
    1. “Jam-Jam activator”의 의의
“손 운동/손 재활 치료가 필요한 사람들에게 제공하는 재활 운동 기구 서비스”

## Slide 26
    2. 소감
이예지
수업시간에 배운 내용들을 활용하여 뜻 깊은 제품을 만들어 볼 수 있는 기회였다. 앱을 좀 더 발전 시키면 더 많은 활동을 사용자에게 제공할 수 있을 것 같다.
안태영
조금만 더 보완하면 멋진 제품이 될 거 같아 아쉬움이 많이 남는다.
신한철
눈에 인식되는 작품을 제작하고 실행되는 과정이 직관적으로 확인할 수 있는 프로젝트를 처음 경험하여 뜻 깊은 한 학기가 된 것 같다.
오지원
그동안의 학부 과정에서 가장 의미있고, 추억에 남을 프로젝트라 생각한다.
시험기간임에도 불구하고 열정적으로 자신의 역할을 담당해준 팀원들에 감사한다.

## Slide 27
이예지
신한철
오지원
    팀원 별 작업내용
앱 개발(게임)
및 UI정의
데이터 통신
및 시연자
데이터 통신
및 앱 개발(통신),
발표자
안태영
앱 개발
(데이터베이스)

## Slide 28
Chart: 
Q&A
    질의응답